| 系统配置 | 操作系统：Linux操作系统 启动时间：3S 数据存储：内置8GB/16G存储器，支持最大32GSD卡扩展 |
| --- | --- |
| GNSS配置 | 系统内核：采用国际一流的PCC多星多系统内核 通道数：220 BDS：B1、B2 GPS：L1C/A、L2E、L2C、L5 GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A（仅限GLONASSM）和 L2P GALILEO：GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B 输出格式：ASCⅡ:NMEA-0183以及二进制：TrimbleGSOF 差分支持：sCMRx、CMR、CMR+、RTCM2.1、2.2、2.3、3.0、 静态格式支持：GNS、Rinex双格式静态数据 |
| 精度和可靠性 | RTK定位精度：平面：±8mm+1ppm； 高程：±15mm+1ppm 静态、快速静态精度： 平面：±2.5mm+1ppm； 高程：±5mm+1ppm 码差分：0.4m SABS差分：1.2m 初始化时间：典型8秒 初始化可靠性：>99.9% 数据更新率：最大支持20Hz |
| 网络通讯及内置通讯要求 | 3.75G 内置网络◎WCDMA/HSDPA/EDGE/GPRS,支持CDMA2000 ◎WiFi通信：可提供WiFi热点服务， ◎蓝牙通信 内置收发一体电台 ◎频段：450MHz-470MHz ◎传输速率：19.2kbps、9.6kbps ◎频道数：116 支持全国5个以上免费服务器网络 |
| 外挂电台 | 超长距离外挂电台，电台频段450MHz-470MHz；传输速率：19.2kbps、9.6kbps；116个频道可灵活切换； |
| 基站CORS功能 | 主机做基站使用 移动站对接可以CORS模式接收数据 |
| 用户界面 | ◎面板：单按键， ◎指示灯：三个LED灯，卫星灯、通讯灯、电源灯 |
| 电气物理特性 | ◎电池：高容量锂电池单块5000mAh/块（2块），可拆卸，单块电池GPRS移动站连续工作时间12小时以上。 ◎输入电压：直流6-28VDC，带过放保护 ◎尺寸：159mm×77.5mm ◎重量：≤1.2kg（含电池） ◎功耗：4.0W ◎材料：外壳采用镁合金材料 |
| 环境特性 | ◎防尘防水：IP67；可抗2米水下临时浸泡，完全防止粉尘进入 ◎防摔：抗3米自然跌落 ◎相对湿度：100%，抗冷凝 ◎工作温度：-40℃～65℃ ◎存储温度：-40℃～75℃ |